TECHNICKÁ PŘIPRAVENOST PRO

NAVRTÁNÍ DOMOVNÍ ČERPACÍ STANICE

Navrtání domovní čerpací stanice (dále jen ČS) smí provést pouze pracovníci VHS ČERLINKA s.r.o. a tato služba je zcela zdarma. Tuto službu lze objednat na tel. č. 739 089 403 a to minimálně jeden pracovní den předem.

Stavební připravenost:

- U ČS musí být připraven zapažený montážní výkop (s vnitřním rozměrem - š / d / h: 60 / 120 / ? cm) a v místě plánovaného prostupu odstraněno obetonování. Dále musí být obnaženy všechny kanalizační vývody z nemovitosti.

- Prostup lze provést pouze do hladké části ČS mimo výztužná žebra (podélná i příčná)!

- Veřejná část kanalizační přípojky musí být provedena z hladkého PVC DN 150 s minimální kruhovou pevností SN8.

- Po navrtání ČS musí mít majitel připojované nemovitosti nachystánu jednu min. metrovou kanalizační trubku s víčkem.

Upozornění:

Do kanalizace není přípustné vhazovat textilie, ubrousky vyrobené z netkaných textilií (vlhčené ubrousky, ubrousky na odstraňování prachu, čistící utěrky apod.), dámské hygienické potřeby a zbytky olejů. Tyto materiály ucpávají čerpadlo a budou-li nalezeny při poruše čerpadla, bude oprava účtována majiteli nemovitosti.

Kanalizační přípojka musí být vodotěsná, aby do sítě nevnikaly balastní a dešťové vody.

Při výstavbě domovní části kanalizační přípojky musí dojít k vykrácení žumpy nebo septiku ze systému odvodu splaškových vod.