KANALIZAČNÍ ŘÁD

A

PROVOZNÍ ŘÁD

OBCE ČERVENKA

ČERVENEC   2008

# OBSAH

strana

1.	Titulní list kanalizačního řádu					4

2.	Úvodní ustanovení kanalizačního řádu				5

2.1.	Vybrané povinnosti pro dodržování kanalizačního řádu	5

  - Cíle kanalizačního řádu					6

3.	Popis území								6

3.1.	Charakter lokality						6

3.2.	Cíle kanalizačního řádu					6

4.	Technický popis stokové sítě						7

4.1.	Popis a hydrotechnické údaje					7

  - Seznam šachet							8

  - Seznam úseků							8

5.	Údaje o čistírně odpadních vod					9

5.1.	Kapacita a limity vypouštěného znečištění			9

5.2.	Současné výkonové parametry ČOV				9

6.	Údaje o vodním toku							10

7.	Seznam látek, které nejsou odpadními vodami			10

8.	Nejvyšší přípustné množství a znečištění

odpadních vod vypouštěných do kanalizace				11

9.	Měření množství odpadních vod					11

- Opatření při poruchách a haváriích a mimořádných událostech	12

- Kontrola odpadních vod u sledovaných odběratelů			12

11.1.	Výčet a informace o sledovaných producentech		12

11.2.	Rozsah a způsob kontroly odpadních vod			14

- Kontrola dodržování podmínek, stanovených kanalizačním řádem	16

Aktualizace a revize kanalizačního řádu				16

Seznam tabulkových příloh kanalizačního řádu:

Tabulka 1 – Přípustné míry znečištění odpadních vod

Tabulka 2 – Seznam šachet

Tabulka 3 – Seznam úseků

Seznam grafických příloh kanalizačního řádu :

Grafická příloha č. 1 – Celková situace kanalizační sítě

Grafická příloha č. 2 – Detail č. 1

Grafická příloha č. 3 – Kanalizace Červenka 1:2000

# 1. TITULNÍ  LIST  KANALIZAČNÍHO  ŘÁDU

NÁZEV  OBCE  A  PŘÍSLUŠNÉ  STOKOVÉ SÍTĚ :

KANALIZACE PRO VEŘEJNOU POTŘEBU OBCE ČERVENKA

IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO MAJETKOVÉ EVIDENCE STOKOVÉ SÍTĚ (PODLE VYHLÁŠKY č. 428/2001 Sb.) : 7501 – 621030 – 00635740 – 3/1

IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO MAJETKOVÉ EVIDENCE ČISTÍRNY ODPADNÍCH VOD (PODLE VYHLÁŠKY č. 428/2001 Sb.) : 7105 – 621030 – 00635740 – 4/1

Působnost tohoto kanalizačního řádu se vztahuje na vypouštění odpadních vod do stokové sítě obce Červenka, která je zakončená čistírnou odpadních vod v obci Červenka.

Vlastník kanalizace			:           Obec Červenka

Identifikační číslo (IČ)		:	00635740

Sídlo					:	Svatoplukova 16, 784 01 Červenka

Provozovatel kanalizace		:	Vodohospodářská společnost

ČERLINKA s. r. o.

Identifikační číslo (IČ)		:	47150904

Sídlo					:	Cholinská 1120, 784 01 Litovel

Zpracovatel kanalizačního řádu         :	Vodohospodářská společnost

ČERLINKA s. r. o.

Ing. Helena Stoupová

Datum zpracování			:           červenec 2008

##### Záznamy o platnosti kanalizačního řádu :

Kanalizační  řád  byl schválen  podle  § 14  zákona  č. 274/2001 Sb., rozhodnutím  místně  příslušného  vodoprávního  úřadu Města Uničov, odbor životního prostředí

č. j. ..........................................	ze dne ................................

...........................................................

razítko a podpis schvalujícího úřadu

# 2. ÚVODNÍ  USTANOVENÍ  KANALIZAČNÍHO  ŘÁDU

Účelem kanalizačního řádu je stanovení podmínek, za nichž se producentům odpadních vod (odběratelům) povoluje vypouštět do kanalizace odpadní vody
z určeného místa, v určitém množství a v určité koncentraci znečištění v souladu
s vodohospodářskými právními normami – zejména zákonem č. 274/2001 Sb.,
o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a zákonem č. 254/2001 Sb.,
o vodách a to tak, aby byly plněny podmínky vodoprávního povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových.

Základní právní normy určující existenci, předmět a vztahy plynoucí
z kanalizačního řádu :

- zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech  a kanalizacích  pro veřejnou  potřebu  (zejména § 9, § 10, § 14, § 18, § 19, § 32, § 33, § 34, § 35)

- zákon č. 254/2001 Sb., o vodách  (zejména  § 16)

- vyhláška č. 428/2001 Sb., ( § 9, § 14, § 24, § 25, § 26) a jejich eventuální novely.

2.1.   VYBRANÉ  POVINNOSTI  PRO  DODRŽOVÁNÍ  KANALIZAČNÍHO  ŘÁDU

- Vypouštění odpadních vod do kanalizace vlastníky pozemku nebo stavby připojenými na kanalizaci a produkujícími odpadní vody (tj. odběratel) v rozporu s kanalizačním řádem je zakázáno (§ 10 zákona č. 274/2001 Sb.) a podléhá sankcím podle § 33, § 34, §35 zákona č. 274/2001 Sb.

- Vlastník pozemku nebo stavby připojený na kanalizaci nesmí z těchto objektů vypouštět do kanalizace odpadní vody do nich dopravené z jiných nemovitostí pozemků, staveb nebo zařízení bez souhlasu provozovatele kanalizace,

- Nově smí vlastník nebo provozovatel kanalizace připojit na tuto kanalizaci pouze stavby a zařízení, u nichž vznikající odpadní nebo jiné vody, nepřesahují před vstupem do veřejné kanalizace míru znečištění přípustnou kanalizačním řádem. V případě přesahující určené míry znečištění je odběratel povinen odpadní vody před vstupem do  kanalizace předčišťovat,

- Vlastník kanalizace je povinen podle § 25 vyhlášky 428/2001 Sb. změnit nebo doplnit kanalizační řád, změní-li se podmínky, za kterých byl schválen,

- Kanalizační řád je výchozím podkladem pro uzavírání smluv na odvádění odpadních vod kanalizací mezi vlastníkem kanalizace a odběratelem,

f)          Provozovatel kanalizace shromažďuje podklady pro revize kanalizačního řádu tak,

aby tento dokument vyjadřoval aktuální provozní, technickou a právní situaci,

- Další povinnosti vyplývající z textu kanalizačního řádu jsou uvedeny
      v následujících kapitolách.

2.2.   Cíle  kanalizačního  řádu

Kanalizační řád vytváří právní a technický rámec pro užívání  stokové sítě obce Červenka tak, aby zejména :

- byla plněna rozhodnutí vodoprávního úřadu,

- nedocházelo k porušení materiálu stokové sítě a objektů,

- bylo zaručeno bezporuchové čištění odpadních vod, dle platných právních předpisů, v čistírně odpadních vod a dosažení vhodné kvality kalu v kalovém hospodářství,

- byla přesně a jednoznačně určena místa napojení vnitřní areálové kanalizace významných producentů průmyslových odpadních vod do kanalizace pro veřejnou potřebu,

- byla přesně specifikována místa odběrů kontrolních vzorků a body odběrů u jednotlivých producentů dle plánu vzorkování

- odpadní vody byly odváděny plynule, hospodárně a bezpečně,

- byla zaručena bezpečnost zaměstnanců pracujících v prostorách stokové sítě.

# 3. POPIS  ÚZEMÍ

3.1.   CHARAKTER  LOKALITY

Podle posledních údajů je obci Červenka 1419 trvale bydlících obyvatel. Z tohoto počtu velká část obyvatel vyjíždí za prací a do škol zejména do Litovle a Olomouce. Přesné počty vyjíždějících obyvatel a školáků nejsou známé.

Cca 90% místních obyvatel bydlí v rodinných domcích.

Obec se nachází severně od Litovle. Z části se nachází v ochranném pásmu vodního zdroje  a v CHKO Litovelské Pomoraví. Charakter území je rovinatý s minimálními spády. Obec Červenka nezahrnuje žádné další integrované části.

Území obce Červenka je odvodněno do recipientu Čerlinka. Jeho správu vykonává Zemědělská vodohospodářská správa v Olomouci. V obci byla původně postupně vybudována dešťová kanalizace s pěti výustěmi. Po dokončení výstavby ČOV a části kanalizačního sběrače, který podchytil vodu ze čtyřech výustí je v současnosti bez čištění vypouštěna voda výustí č. 1 – ulice Válkova.

Roční srážkový úhrn dosahuje 589,1 mm/rok. Odpadní vody jsou odváděny jednotnou stokovou sítí na  čistírnu odpadních vod. Vyčištěné odpadní vody pak odtékají do toku Čerlinka,  který obtéká obec z jižní strany.

Zásobení pitnou vodou je realizováno z převážné části z vodovodu pro veřejnou potřebu a z lokálních podzemních zdrojů (studní místního zásobování). Na vodovod je napojeno 1410  trvale bydlících obyvatel, na lokální zdroje pouze 9 trvale  bydlících  obyvatel.

V roce 2007 představovalo množství pitné vody fakturované - tj. odebrané z vodovodu průměrně 214 m3/den. Ve stejném období pak představovalo množství odpadních vod fakturovaných - tj. odvedených kanalizací průměrně 161 m3/den.

3.2.   ODPADNÍ  VODY

V městské aglomeraci vznikají odpadní vody vnikající do kanalizace :

- v bytovém fondu („obyvatelstvo“),

- při výrobní činnosti – průmyslová výroba, podniky, provozovny („průmysl“),

- v zařízeních občansko-technické vybavenosti a státní vybavenosti („městská vybavenost“),

- srážkové a povrchové vody (vody ze střech, zpevněných ploch
a komunikací),

- jiné (podzemní, balastní vody vznikající v zastaveném území).

Odpadní vody z bytového fondu („obyvatelstvo“) - jedná se o splaškové odpadní vody z domácností. Tyto odpadní vody jsou v současné době produkovány od
1035 obyvatel, zbývající část obyvatel se průběžně napojuje na vybudovanou kanalizaci.

Částečně jsou navíc odpadní vody v určitém počtu případů  odváděny i do septiků, nebo do bezodtokových akumulačních jímek (žump). Je bezpodmínečně nutné odvážet obsah jímek přímo na ČOV. Je nepřípustné vypouštění přímo do stokové sítě.

Odpadní vody z výrobní a podnikatelské činnosti („průmyslu“) - jsou (kromě srážkových vod) obecně dvojího druhu :

-	vody splaškové (ze sociálních zařízení podniků),

-	vody technologické (z vlastního výrobního procesu).

Průmyslové odpadní vody vznikají pouze v podniku Bramborárna Dunaj, který má ovšem tyto vody odvedeny na ČOV Litovel. Ostatní podniky umístěné především v areálu bývalého zemědělského družstva vypouštějí pouze dešťové a splaškové vody. Dešťové vod pocházející ze ZD Červenka jsou ovšem kontaminovány, obvykle v chladných měsících, odpady z chovu dobytka.

Odpadní vody z městské vybavenosti – jsou (kromě srážkových vod) vody zčásti splaškového charakteru, jejichž kvalita se může přechodně měnit ve značně širokém rozpětí podle momentálního použití vody. Patří sem producenti odpadních vod ze sféry činností (služeb), kde dochází i k pravidelné produkci technologických odpadních vod.

Pro účely tohoto kanalizačního řádu nejsou významné žádné objekty ze sféry městské vybavenosti, protože tyto odpadní vody neovlivňují stabilně významně kvalitu odpadních vod ve stokové síti..

# 4. TECHNICKÝ  POPIS  STOKOVÉ  SÍTĚ

4.1.   POPIS  A  Hydrotechnické  údaje

Část odpadní vody z domácností a průmyslových podniků jsou spolu se srážkovými vodami gravitačně odváděny jednotnou (veřejnou) stokovou sítí na komunální čistírnu odpadních vod. Celková délka dopravních cest stokové sítě je 7,41 km.

Dešťové vody a z části splaškové vody jsou také odváděny kanalizací, která ústí do recipientu Čerlinka ve Válkově ulici. Vlastníkem i provozovatelem této kanalizace je obec Červenka a tato část kanalizace není pro účely tohoto kanalizačního řádu zmapována.

Popis stokové sítě

Systém kanalizace tvoří dva hlavní kanalizační sběrače. Jedná se o sběrač A jednotné kanalizace, který odvádí odpadní vody pouze z  obce a o sběrač B jednotné kanalizace, který odvádí odpadní vody z bývalého areálu zemědělského družstva. Na kanalizaci jsou vybudovány  4 odlehčovací komory.

Stoka A odvádí splaškové a dešťové vody z většiny obce. Jedná se o páteřní stoku vedoucí od ČOV podél Čerlinky a ulicí Tyršova, poté se stoka lomí v pravém úhlu a vede ulící Vítězná až ke hřbitovu.

Na tuto stoku se napojují další větve označené A1 až A9, které se povětšinou dále větví.

A 1 – napojení ul. Polní

A 2 – napojení části ul. Jižní

A 3 až A3-2 – napojení části ulice Svatoplukova, ulice Za mlékárnou, Komenského a části Nádražní ulice. Tato stoka je na Svatoplukově ulici propojena na stoku A4.

A 4 až A4-6 – napojuje ulici Sovova, části ulic Svatoplukova a Wolkerova, ulici Mánesova, Nerudova,  Krátká a bytovky na ulici Nádražní. Tato stoka je na Svatoplukově ulici propojena na stoku A3.

A 5 –  svádí dešťové vody z části ulice Svatoplukova

A 6 – napojení části ulice Jižní

A 7 – napojení části ulice Wolkerova a dešťových vod z části ulice Nádražní. Na Nádražní ulici je na stoku napojena meliorace.

A 8 – napojení části ulice Nádražní a nové výstavby v ulicích Zahradní,  Nová, Příčná, Klášterní a Za zbrojnicí

A 9 – jedná se o napojení dešťových vod z odbočky na ul. Vítězná

Stoka B odvádí splaškové a dešťové vody z areálu bývalého zemědělského družstva, kde  jsou v současnosti výrobní podniky, které nevypouštění technologickou vodu. Problematické je napojení dešťové kanalizace z areálu ZD, kde dochází k občasnému vyplavování zemědělských odpadů.

Podrobný seznam stok, jejich profily a materiál jsou shrnuty v tabulce č. 3

Odlehčovací komory :

Na síti jsou 4 odlehčovací komory. Všechna odlehčení jsou zaústěna do toku Čerlinka.

OK1 – odlehčuje stoku B. Odlehčení je provázáno na chod dešťových čerpadel na ČOV.

VV1 – vírový ventil 1 odlehčuje dešťové vody natékající stokami A2 a A3.

VV2 – vírový ventil 2 odlehčuje dešťové vody natékající stokou A4.

VV3 – vírový ventil 3 odlehčuje dešťové vody natékající stokami A5, A6, A7, A8 a částí  stoky A.

4.2.   SEznam Śachet

Seznam šachet se nachází v tabulce č. 2.

4.3.   SEznam ÚsekŮ

Seznam úseků celého kanalizačního systému je uveden v tabulce č. 3.

# 5. ÚDAJE  O  ČISTÍRNĚ  ODPADNÍCH  VOD

Čistírna odpadních vod je mechanicko-biologická čistírna s klasickým hrubým předčištěním (česle + lapák písku) a s aktivací ve dvou linkách složenou z denitrifikace, vlastní aktivace  a   dosazovacích  nádrží. Kalové hospodářství je složeno z 2 uskladňovacích nádrží, kde se kal gravitačně zahušťuje. Součástí ČOV je dešťová zdrž.

Vodoprávní povolení bylo vydáno :

Dne      31.5.2004

Č. j.      ŽP-2075/04-Se

Vydal:  MÚ Litovel, odbor ŽP

5.1.   Kapacita  ČISTÍRNY  ODPADNÍCH VOD a limity vypouštěného znečištění

Základní projektové kapacitní parametry :

Qd =   287,6  m3/d

BSK5 	=  98,5 kg/d

Počet připojených ekvivalentních obyvatel (dle BSK5) = 1642 EO

Hodnoty vypouštěného znečištění v jednotlivých ukazatelích, stanovené rozhodnutím vodoprávního úřadu jsou:

Množství :

| Qmax | 9,0 l/s | 100 000 m3/rok |
| --- | --- | --- |

Kvalita:

|  | p (mg/l) | m (mg/l) | kg/rok |
| --- | --- | --- | --- |
| BSK5 | 20 | 30 | 2 000 |
| CHSKCr | 70 | 90 | 7 000 |
| NL | 25 | 30 | 2 000 |

5.2.   Současné  výkonové  parametry  ČISTÍRNY  ODPADNÍCH  VOD

V roce 2007 bylo na čistírnu odpadních vod připojeno 739 EO. Průměrná  účinnost čištění v ukazateli BSK5 dosahuje 97 %.

Limity vypouštěného znečištění dané rozhodnutím  vodoprávního úřadu nejsou překračovány.

# 6. ÚDAJE  O  VODNÍM  RECIPIENTU

Název recipientu			:		Čerlinka

Číslo hydrologického profilu	:                       	4 – 10 – 03 - 006

Identifikační číslo vypouštění odpadních vod: 	533901

Profil					:		Červenka ČOV

Břeh					:		levý

Správce toku				:	           Státní zemědělská správa

# 7. SEZNAM  LÁTEK,  KTERÉ  NEJSOU  ODPADNÍMI  VODAMI

Do kanalizace nesmí podle zákona č. 254/2002 Sb., o vodách vnikat následující látky, které ve smyslu tohoto zákona nejsou odpadními vodami :

- Zvlášť nebezpečné látky, s výjimkou těch, jež jsou, nebo se rychle mění na látky biologicky neškodné :

- Organohalogenové sloučeniny a látky, které mohou tvořit takové sloučeniny ve vodním prostředí.

- Organofosforové sloučeniny.

- Organocínové sloučeniny.

- Látky, vykazující karcinogenní, mutagenní nebo teratogenní vlastnosti ve vodním prostředí, nebo jeho vlivem.

- Rtuť a její sloučeniny.

- Kadmium a jeho sloučeniny.

- Persistentní minerální oleje a uhlovodíky ropného původu.

- Persistentní syntetické látky, které se mohou vznášet, zůstávat v suspenzi nebo klesnout ke dnu a které mohou zasahovat do jakéhokoliv užívání vod.

B. Nebezpečné látky :

1. Metaloidy, kovy a jejich sloučeniny :

1. zinek		  6. selen		11. cín		16. vanad

2. měď		              7. arzen		12. baryum	17. kobalt

3. nikl			  8. antimon		13. berylium	18. thalium

4. chrom		  9. molybden	            14. bor		19. telur

5. olovo 		10. titan		15. uran	20. stříbro

2. Biocidy a jejich deriváty, neuvedené v seznamu zvlášť nebezpečných látek.

3. Látky, které mají škodlivý účinek na chuť nebo na vůni produktů pro lidskou potřebu, pocházející z vodního prostředí, a sloučeniny, mající schopnost zvýšit obsah těchto látek ve vodách.

4. Toxické, nebo persistentní organické sloučeniny křemíku a látky, které mohou zvýšit obsah těchto sloučenin ve vodách, vyjma těch, jež jsou biologicky neškodné nebo se rychle přeměňují ve vodě na neškodné látky.

5. Anorganické sloučeniny fosforu nebo elementárního fosforu.

6. Nepersistentní minerální oleje a uhlovodíky ropného původu.

7. Fluoridy.

8. Látky, které mají nepříznivý účinek na kyslíkovou rovnováhu, zejména amonné soli a dusitany.

- Kyanidy.

- Odpadní vody z živočišného či rostlinného průmyslu (močůvka, silážní šťávy atd.)

# 8. NEJVYŠŠÍ  PŘÍPUSTNÉ  MNOŽSTVÍ  A  ZNEČIŠTĚNÍ  ODPADNÍCH  VOD  VYPOUŠTĚNÝCH  DO  KANALIZACE

Do kanalizace mohou být odváděny odpadní vody jen v míře znečištění stanovené
v tabulce  č. 1.

Producenti odpadních vod jsou zařazeni do jednotlivých kategorií na základě provedených rozborů odpadních vod. Zařazení do kategorie vyšší než I. je uvedeno ve smlouvě mezi provozovatelem a odběratelem. Pro každou kategorii je stanovena cena – stočné, kterou vyhlašuje valná hromada společnosti. Kategorie II. – IV. představují povolené znečištění, u kterého cena zahrnuje vícenáklady na čištění odpadních vod.

Uvedené koncentrační limity se ve smyslu § 25 odst. g), vyhlášky  č. 428/2001 Sb. netýkají splaškových odpadních vod.

3) Zjistí-li vlastník nebo provozovatel kanalizace překročení limitů (maximálních hodnot), bude o této skutečnosti informovat vodoprávní úřad a může na viníkovi uplatnit náhrady ztráty v rámci vzájemných smluvních vztahů a platných právních norem (viz § 10 zákona č. 274/2001 Sb. a § 14 vyhlášky č. 428/2001 Sb.).

Krajský úřad a obecní úřad obce s rozšířenou působností uplatňují sankce podle
§ 32 – 35 zákona  č. 274/2001 Sb.

# 9. MĚŘENÍ  MNOŽSTVÍ  ODPADNÍCH  VOD

##### Požadavky na měření a stanovení množství odváděných odpadních vod jsou všeobecně stanoveny zejména v § 19 zákona č. 274/2001 Sb., a v §§ 29, 30, 31 vyhlášky č. 428/2001 Sb.

Průmysl a městská vybavenost – objemová produkce odpadních vod – průtok bude zjišťován u vybraných  odběratelů z údajů měřících zařízení odběratelů. U ostatních  bude stanovován z údajů fakturované vody a počítán s použitím údajů o srážkovém úhrnu a o odkanalizovaných plochách. Další podrobné informace jsou uvedeny v jednotlivých smlouvách na odvádění odpadních vod.

##### Objemový průtok čistírnou odpadních vod – bude zjišťován z přímého měření,
z údajů  měřidla průtoků, umístěného v technologické lince na odtoku z ČOV.

Obyvatelstvo (místní) - objemová produkce splaškových odpadních vod bude zjišťována z údajů stočného.

# 10. OPATŘENÍ  PŘI  PORUCHÁCH,  HAVÁRIÍCH  A  MIMOŘÁDNÝCH  UDÁLOSTECH

Případné poruchy, ohrožení provozu nebo havárie kanalizace se hlásí na dispečink Vodohospodářské společnosti ČERLINKA, pohotovostní služba   tel. :	   605857275	                                                               služba na ČOV   tel:                       585342236

Producent odpadních vod hlásí neprodleně provozovateli ČOV možné nebezpečí překročení předepsaného limitu (i potenciální).

Provozovatel kanalizace postupuje při likvidaci poruch a havárií a při mimořádných událostech podle příslušných provozních předpisů tak, aby zabránil škodám na majetku  a odpovídá za uvedení kanalizace do provozu. V případě havárií provozovatel postupuje podle ustanovení § 40 a § 41 zákona 254/2001 Sb., podává hlášení Hasičskému záchrannému sboru ČR (případně jednotkám požární ochrany, Policii ČR, správci povodí). Vždy informuje příslušný vodoprávní úřad, Českou inspekci životního prostředí, vlastníka kanalizace, případně Český rybářský svaz.

Náklady spojené s odstraněním zaviněné poruchy, nebo havárie hradí ten, kdo ji způsobil.

# 11. KONTROLA  ODPADNÍCH  VOD  U  SLEDOVANÝCH  PRODUCENTŮ

11.1.   Rozsah  a  způsob  kontroly  odpadních  vod

11.1.1.  ODBĚRATELEM (tj.  producentem  odpadních vod)

Podle § 18 odst. 2) zákona č. 274/2001 Sb., provádí odběratelé na určených kontrolních místech, odběry a rozbory vzorků vypouštěných  odpadních vod a to v četnosti dle Nař. vl. ČR 61/2003, příloha 4, typ A, nebo dle smlouvy uzavřené s producentem odp. vod.. U sledovaných odběratelů je toto obsahem smlouvy mezi odběrateli a VHS Čerlinka. Výsledky rozborů předávají průběžně provozovateli kanalizace.

(Poznámka : četnosti se určí podle zařazení odběratelů do příslušných skupin podle jejich významnosti v bilanci znečištění).

##### 11.1.2.  KONTROLNÍ VZORKY

Provozovatel kanalizace ve smyslu § 26 vyhlášky  č. 428/2001 Sb.  namátkově kontroluje množství a znečištění (koncentrační a bilanční hodnoty) odpadních vod odváděných sledovanými odběrateli. Kontrola množství a jakosti vypouštěných odpadních vod se provádí v období běžné vodohospodářské aktivity, zpravidla za bezdeštného stavu - tj. obecně tak, aby byly získány reprezentativní (charakteristické) hodnoty.

Předepsané maximální koncentrační limity se zjišťují analýzou 2 hodinových směsných vzorků, které se pořídí sléváním 8 dílčích vzorků stejných objemů
v intervalech 15 minut, neurčí-li smlouva mezi producentem odpadních vod a provozovatelem  jinak.

Bilanční hodnoty znečištění (důležité jsou zejména denní hmotové bilance) se zjišťují s použitím analýz směsných vzorků, odebíraných po dobu vodohospodářské aktivity odběratele, nejdéle však po 24 hodin. Nejdelší intervaly mezi jednotlivými odběry mohou trvat 1 hodinu, vzorek se pořídí smísením stejných objemů prostých (bodových) vzorků,  úměrných průtoku.

Nepřekročitelné maximální koncentrační hodnoty – jsou hodnoty získané prostým ( bodovým ) vzorkem. Tyto hodnoty dle tabulky č. 3 nesmějí být bez souhlasu provozovatele kanalizace překročeny z důvodů ovlivňování čistícího efektu a tím odtoku odpadních vod z ČOV.

Rozbory vzorků odpadních vod se provádějí podle metodického pokynu MZe č. j. 10 532/2002 - 6000 k plánu kontrol míry znečištění odpadních vod (čl. 28). Předepsané metody u vybraných ukazatelů jsou uvedeny.

Odběry vzorků musí provádět odborně způsobilá osoba, která je náležitě poučena o předepsaných postupech při vzorkování.

Vlastník nebo provozovatel kanalizace může podle  § 24  odst. g, vyhlášky č. 428/2001 Sb. v určitých případech (po zvážení technických podmínek) dát na omezenou dobu souhlas
k vypouštění odpadních vod do kanalizace v rámci příslušných smluvních vztahů i tehdy, když některé koncentrační limity  přílohy  č. 15  uvedené vyhlášky budou překročeny. Přitom je povinen vždy respektovat stanovisko vodoprávního úřadu a dbát na to, aby zejména nedošlo k poškození a ohrožení vodního recipientu, provozu stokové sítě a čistírny odpadních vod. Obdobně se to týká možného snížení koncentračních limitů.

11.2.   PŘEHLED METODIK PRO KONTROLU MÍRY ZNEČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD

(metodiky jsou shodné s vyhláškou k vodnímu zákonu č. 254/2001 Sb., kterou se stanoví podrobnosti k poplatkům za vypouštění odpadních vod do vod povrchových)

Upozornění : tento materiál je průběžně aktualizován, některé informace jsou uveřejňovány ve Věstníku pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví  a  ve Věstníku Ministerstva životního prostředí

| Ukazatel Znečištění | Označení normy | Název normy | Měsíc a rok vydání |
| --- | --- | --- | --- |
| CHSKCr | TNV 75 7520 | Jakost vod – Stanovení chemické spotřeby kyslíku dichromanem (CHSKCr)“ | 08.98 |
| RAS | ČSN 75 7346 čl. 5 | Jakost vod – Stanovení rozpuštěných látek – čl. 5 Gravimetrické stanovení zbytku po „žíhání“ | 07.98 |
| NL | ČSN EN 872 (75 7349) | „Jakost vod –Stanovení nerozpuštěných látek – Metoda filtrace filtrem ze skleněných vláken“ | 07.98 |
| Pc | ČSN EN 1189 (75 7465) čl. 6 a 7 TNV 75 7466 ČSN EN ISO 11885 (75 7387) | „Jakost vod – Stanovení fosforu – Spektrofotometrická metoda s molybdenanem amonným čl. 6 Stanovení celkového fosforu po oxidaci peroxodisíranem a čl. 7 Stanovení celkového fosforu po rozkladu kyselinou dusičnou a sírovou“ „Jakost vod – Stanovení fosforu po rozkladu kyselinou dusičnou a chloristou (pro stanovení ve znečištěných vodách)“ „Jakost vod – Stanovení 33 prvků atomovou emisní spektrometrií s indukčně vázaným plazmatem (ICP AES)“ | 07.98 02. 00 02. 99 |
| N-NH4+ | ČSN ISO 5664 (75 7449) ČSN ISO 7150-1 (75 7451) ČSN ISO 7150-2 (75 7451) ČSN EN ISO 11732 (75 7454) ČSN ISO 6778 (75 7450) | „Jakost vod – Stanovení amonných iontů – Odměrná metoda po destilaci“ „Jakost vod – Stanovení amonných iontů – Část 1.: Manuální spektrometrická metoda“ „Jakost vod – Stanovení amonných iontů – Část 2.: Automatizovaná spektrometrická metoda“ „Jakost vod – Stanovení amoniakálního dusíku průtokovou analýzou (CFA a FIA) a spektrofotometrickou detekcí“ „Jakost vod – Stanovení amonných iontů – potenciometrická metoda“ | 06.94 06.94 06.94 11.98 06.94 |
| Nanorg | (N-NH4+)+(N-NO2-)+(N-NO3-) |  |  |
| N-NO2- | ČSN EN 26777 (75 7452) ČSN EN ISO 13395 (75 7456) ČSN EN ISO 10304-2 (75 7391) | Jakost vod – Stanovení dusitanů – Molekulárně absorpční spektrometrická metoda“ „Jakost vod – Stanovení dusitanového dusíku a dusičnanového dusíku a sumy obou průtokovou analýzou (CFA a FIA) se spektrofotometrickou detekcí“ „Jakost vod – stanovení rozpuštěných aniontů metodou kapalinové chromatografie iontů – Část 2: Stanovení bromidů, chloridů, dusičnanů, dusitanů, ortofosforečnanů a síranů v odpadních vodách“ | 09.95 12.97 11.98 |
| N-NO3- | ČSN ISO 7890-2 (75 7453) ČSN ISO 7890-3 (75 7453) ČSN EN ISO 13395 (75 7456) ČSN EN ISO 10304-2 (75 7391) | „Jakost vod – Stanovení dusičnanů – Část 2.: Spektrofotometrická destilační metoda s 4 – fluorfenolem“ „Jakost vod – Stanovení dusičnanů – Část 3.: Spektrofotometrická metoda s kyselinou sulfosalicylovou“ „Jakost vod – Stanovení dusitanového dusíku a dusičnanového dusíku a sumy obou průtokovou analýzou (CFA a FIA) se spektrofotometrickou detekcí“ „Jakost vod – stanovení rozpuštěných aniontů metodou kapalinové chromatografie iontů – Část 2: Stanovení bromidů, chloridů, dusičnanů, dusitanů, ortofosforečnanů a síranů v odpadních vodách“ | 01.95 01.95 12. 97 11.98 |
| AOX | ČSN EN 1485 (75 7531) | „Jakost vod – Stanovení adsorbovatelných organicky vázaných halogenů (AOX)“ | 07.98 |
| Hg | ČSN EN 1483 (75 7439) TNV 75 7440 ČSN EN 12338 (75 7441) | „Jakost vod – Stanovení kadmia atomovou absorpční spektrometrií “ „Jakost vod – Stanovení 33 prvků atomovou emisní spektrometrií s indukčně vázaným plazmatem (ICP AES)“ | 08.98 08.98 10.99 |
| Cd | ČSN EN ISO 5961 (75 7418) ČSN EN ISO 11885 (75 7387) |  | 02.96 02.99 |

### Podrobnosti k uvedeným normám :

- u stanovení fosforu ČSN EN 1189 (75 7465) je postup upřesněn odkazem na příslušné články této normy. Použití postupů s mírnějšími účinky mineralizace vzorku podle ČSN EN 1189 čl. 6 nebo podle ČSN ISO 11885 je podmíněno prokázáním shody s účinnějšími způsoby mineralizace vzorku podle ČSN EN 1189 čl. 7 nebo podle TNV 75 7466,

- u stanovení CHSKCr podle TNV 75 7520 lze použít koncovku spektrofotometrickou (semimikrometodu) i titrační,

- u stanovení amonných iontů je titrační metoda podle ČSN ISO 5664  vhodná pro vyšší koncentrace, spektrometrická metoda manuální podle ČSN ISO 7150-1 (75 7451) nebo automatizovaná podle ČSN ISO 7150-2 (75 7451) je vhodná pro nižší koncentrace. Před spektrofotometrickým stanovením podle ČSN ISO 7150-1, ČSN ISO 7150-2 a ČSN EN ISO 11732 ve znečištěných vodách, v nichž nelze rušivé vlivy snížit filtrací a ředěním vzorku, se oddělí amoniakální dusík od matrice destilací podle ČSN ISO 5664,

- u stanovení dusitanového dusíku se vzorek před stanovením podle ČSN EN ISO 10304-2 se vzorek navíc filtruje membránou 0,45 mikrometrů. Tuto úpravu, vhodnou k zabránění změn vzorku v důsledku mikrobiální činnosti, lze užít
i v kombinaci s postupy podle ČSN EN 26777 a ČSN EN ISO 13395,

- u stanovení dusičnanového dusíku jsou postupy podle ČSN ISO 7890-3, ČSN EN ISO 13395 a ČSN EN ISO 10304-2 jsou vhodné pro méně znečištěné odpadní vody. V silně znečištěných vodách, v nichž nelze rušivé vlivy snížit filtrací, ředěním nebo čiřením vzorku, se stanoví dusičnanový dusík postupem podle ČSN ISO 7890-2, který zahrnuje oddělení dusičnanového dusíku od matrice destilací,

- u stanovení kadmia určuje ČSN EN ISO 5961 (75 7418) dvě metody atomové absorpční spektrometrie (dále jen „AAS“) a to  plamenovou AAS pro stanovení vyšších koncentrací a bezplamenovou AAS s elektrotermickou atomizací pro stanovení nízkých koncentrací kadmia.

# 12. KONTROLA  DODRŽOVÁNÍ  PODMÍNEK  STANOVENÝCH KANALIZAČNÍM  ŘÁDEM

Kontrolu dodržování kanalizačního řádu provádí provozovatel kanalizace pro veřejnou potřebu v návaznosti na každý kontrolní odběr odpadních vod. O výsledcích kontroly (při zjištěném nedodržení podmínek kanalizačního řádu) informuje bez prodlení dotčené odběratele (producenty odpadních vod) a případně vodoprávní úřad.

# 13. AKTUALIZACE  A  REVIZE  KANALIZAČNÍHO  ŘÁDU

Aktualizace kanalizačního řádu (změny a doplňky) provádí vlastník kanalizace podle stavu, resp. změn technických a právních podmínek, za kterých byl kanalizační řád schválen.

Revizí kanalizačního řádu se rozumí kontrola technických a právních podmínek, za kterých byl kanalizační řád schválen. Revize, které jsou podkladem pro případné aktualizace, provádí provozovatel kanalizace průběžně, nejdéle však vždy po 5 letech od schválení kanalizačního řádu. Provozovatel informuje o výsledcích těchto revizí vlastníka kanalizace a vodoprávní úřad.

# 14. PŘÍLOHY

- Tab. 1: Přípustná míra znečištění vypouštěných odpadních vod

- Tab. 2: Seznam šachet

- Tab. 3 Seznam úseků

- Celková situace kanalizace Červenka

- Detail 1

- Kanalizace Červenka, M 1:2000

Tabulka  č. 1

## Přípustná míra znečištění pro  odpadní vody vypouštěné  do  kanalizace

| Ukazatel | Značka | Jednotka | Kategorie I p | Kategorie II P | Kategorie III p | Kategorie IV p | Prostý ( bodový ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Adsorb. Org. Halogenderiváty | AOX | mg/l | 0 - 0,05 | 0,05 - 0,15 | --- | --- | 2 |
| Amoniak | N - NH4 | mg/l | 0 - 40 | 40 - 70 | 70 - 100 | --- | 30 |
| Arsen | As | mg/l | 0 - 0,1 | 0,1 - 0,2 | --- | --- | 0,3 |
| BSK5 | BSK5 | mg/l | 0 - 300 | 300 - 600 | 600 - 900 | 900 - 1200 | 1500 |
| Chloridy | Cl | mg/l | 0 - 100 | 100 - 200 | 200 - 300 | 300 - 350 | 360 |
| Chrom+6 | Cr6 | mg/l | 0 - 0,05 | 0,05 - 0,1 | --- | --- | 0,1 |
| Chrom c. | Crc | mg/l | 0 - 0,1 | 0,1 - 0,4 | 0,4 - 0,8 | --- | 0,8 |
| CHSK | CHSK | mg/l | 0 - 600 | 600 - 1200 | 1200 - 1800 | 1800 - 2400 | 2500 |
| Dusík dusičnanový | N-NO3 | mg/l | 0 - 20 | 20 - 30 | --- | --- | 32 |
| Extrahovat.látky | EXL | mg/l | 0 - 60 | 60 - 100 | --- | --- | 50 |
| Fosfor c. | Pcel | mg/l | 0 - 6 | 6 - 10 | --- | --- | 11 |
| Hliník | Al | mg/l | 0 - 10 |  | --- | --- | 11 |
| Hořčík | Mg | mg/l | 0 - 250 |  | --- | --- | 260 |
| Kadmium | Cdc | mg/l | 0 - 0,01 | 0,01 - 0,04 | --- | --- | 0,04 |
| Kyanidy celkové | Cncel.k | mg/l | 0 - 0,1 |  | --- | --- | 0,1 |
| Kyanidy toxické | Cntox. | mg/l | 0 - 0,05 |  | --- | --- | 0,05 |
| lát.fenolic.char. | LF | mg/l | 0 - 10 | 10 - 15 | --- | --- | 15 |
| Mangan | Mn | mg/l | 0 - 1 |  | --- | --- | 1 |
| Molybden | Mo | mg/l | 0 - 0,02 | 0,02 - 0,08 | --- | --- | 0,08 |
| Nepol.extr.látky | NEL | mg/l | 0 - 5 | 5 - 10 | 10 - 15 | --- | 15 |
| Nerozp.látky | NL | mg/l | 0 - 250 | 250 - 500 |  | --- | 600 |
| Nikl | Ni | mg/l | 0 - 0,2 | 0,2 - 0,4 | --- | --- | 0,4 |
| Olovo | Pb | mg/l | 0 - 0,05 | 0,05 - 0,1 | --- | --- | 0,1 |
| PH | PH+ |  | 4 - 8,5 | 4 - 9,5 | 4 - 11 | --- | 4 – 9,5 |
| Měď | Cu | mg/l | 0 - 0,2 | 0,2 - 0,4 | --- | --- | 0,4 |
| Rozp. An. Soli | RAS | mg/l | 0 - 400 | 400 - 800 | 800 - 1200 | --- | 1500 |
| Rozpušť.látky | RL | mg/l | 0 - 500 | 500 - 1000 | 1000 - 1500 | 1500 - 2000 | 2000 |
| Rtuť | Hg | mg/l | 0 - 0,005 | 0,005 - 0,01 | --- | --- | 0,01 |
| Selen | Se | mg/l | 0 - 0,02 |  | --- | --- | 0,02 |
| Sírany | SO42- | mg/l | 0 - 100 |  | --- | --- | 100 |
| Stříbro | Ag | mg/l | 0 - 0,05 | 0,05 - 0,1 | --- | --- | 0,1 |
| Tenzidy.anion. | TAa | mg/l | 0 - 10 | --- | --- | --- | 10 |
| Teplota | T | oC | 0 - 40 | --- | --- | --- | 42 |
| Vanad | V | mg/l | 0 - 0,01 | 0,01 - 0,05 | --- | --- | 0,05 |
| Vápník | Ca | mg/l | 0 - 250 | --- | --- | --- | 260 |
| Zinek | Zn | mg/l | 0 - 1 | 1 - 2 | --- | --- | 2 |
| Železo | Fe | mg/l | 0 - 20 | 20 - 30 | --- | --- | 35 |

Hodnota „p“- přípustná hodnota koncentrací pro rozbory dvouhodinových směsných  vzorků vypouštěných odpadních vod – typ A, nebo dle uzavřené smlouvy s producenty.